## Slide 1
مواد وفلزات (المحاضرة السادسة)
الفرقة الاولى
أ.م.د/ محمد العوامي محمد

## Slide 2: الألومنيوم وسبائكه Aluminium and its alloys
الألومنيوم أكثر المعادن انتشارا في القشرة الأرضية ويوجد على شكل أكاسيد أو سيليكات , ولا يوجد الألومنيوم حرا في الطبيعة وذلك لشدة اتحاده مع الأكسجين.
الخواص الطبيعية:
لونه أبيض فضي.
كثافة الألومنيوم2.7
ينصهر في درجة (660 5م) ودرجة غليانه( 2519 5 م).
الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة والكهرباء يصل لدرجة 60% من النحاس.
تعتمد خواص الألومنيوم على درجة نقاؤه .

## Slide 3
الخواص الكيميائية
- الالومنيوم رمزه الكيميائي "Al" وتكافؤه ثلاثي وعدده الذرى 13 وزنه الذرى 29.9.
- الألومنيوم سريع التأكسد في الهواء ، ولكنه لا يصدأ إلا قليلا جدا وذلك لتكون طبقة رقيقة من أكسيده والتي تلتصق بالمعدن التصاقا تاما وبذلك تحفظه من الداخل وتمنع باقي السطح من التأكسد في الهواء.
- يتفاعل الالومنيوم مع بعض القلويات مثل هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم
- كما يتفاعل الالومنيوم مع بعض الأحماض مثل حمض الهيدروكلوريك والكبريتيك المخفف .

## Slide 4
الخواص الميكانيكية
الألومنيوم ذو قابلية عالية للطرق والسحب ، فيمكن درفلته إلى صفائح ذات سمك (0.02) مم كما يمكن سحبة إلى أسلاك ذات قطر (0.1) مم . والألومنيوم معدن لين سهل التشغيل ويمكن لحامه وصهره بمساعدة صاهر مناسب.
الألومنيوم معدن متين يأتي بعد الحديد والنحاس من حيث المتانة. وفي الحالة الطبيعية تتراوح مقاومة الشد له بين (90-150) نيوتن/ مم2 وذلك حسب طريقة صنعه - درجة صلادة الالومنيوم تصل إلى ( 17.03) فيكرز و(2) بمقياس موس.
ويمكن تحسين خواص الألومنيوم وخصوصا المتانة وسهولة السبك بدرجة كبيرة عن طريق إضافة عناصر أخرى إليه والعناصر السبائكية المضافة إلى الألومنيوم هي السليكون والنحاس و الزنك والمنجنيز . ولكن هذه العناصر المضافة تقلل من مقاومته للصدأ.

## Slide 5: أهم سبائك الالومنيوم
يمكن تصنيف سبائك الألومنيوم إلى نوعين أساسين:
-سبائك الألومنيوم المستخدمة في الصب (عملية السباكة)
-سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الألواح والشرائح
أولا:- سبائك الألومنيوم المستخدمة في الصب
وتشمل هذه السبائك على : سبائك الألومنيوم والسليكون (Al-Si) ، سبائك الألومنيوم و النحاس (Al-Cu) سبائك الألومنيوم و الماغنسيوم (Al-Mg) سبائك الألومنيوم والزنك (Al-Zn) وكذلك السبائك المركبة على أساسها , ومن أهم هذه السبائك :-
1-سبائك السيلومين (Silomin Alloys)
وهي السبائك التي تحتوي على سليكون بنسبة تتراوح بين (8% الى14%)

## Slide 6
ووجود السليكون في سبائك الألومنيوم المخصصة لصناعة المسبوكات يزيد من سيوله السبيكة المنصهرة ويقلل من الانكماش الحجمي للسبيكة أثناء التبريد , أما سبائك السيلومين التي تحتوي على النحاس والمغنسيوم فيمكن معاملتها حراريا.
2-سبائك الألومنيوم والنحاس (Al –Cu)
وتحتوى على (10% الى45%) نحاس وتستعمل لصناعة الأجزاء المهمة من المحركات كالمكابس ورؤوس السلندرات، وذلك لأنها تكتسب بعد المعاملة الحرارية خواصا ميكانيكية أفضل .
3-سبائك الألومنيوم – الماغنسيوم (Al-Mg)
وتحتوى على (10% الى45%) ماغنسيوم .وتستعمل هذه السبائك في صناعة الأجزاء التي تتعرض للصدمات والأجزاء التي تتطلب مقاومة عالية للصدأ.

## Slide 7
4-سبائك الألومنيوم – الزنك (Al – Zn)
وهي تحتوى على (6% الى9%) زنك ، وتعد من السبائك الخاصة ، ويمكن الحصول على أقصى صلادة ومتانة لها بعد معاملتها حراريا.
ثانيا- سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الشرائح
تشكيل هذه السبائك بالضغط مثل الدرفلة والكبس والسحب وتصنع من هذه السبائك شرائح متعددة السمك ، وقطاعات متنوعة الأشكال والأبعاد , وان ربط الأجزاء بعضها ببعض يتم عادة بواسطة البرشمة ومن اهم انواعها :-
1-سبائك الالومنيوم والنحاس والنيكل(سبائك الطرق).
وهذه السبائك تتكون من (1.9% الى5%) نحاس و (0.4% الى1.8%) نيكل . ويتم تقسيتها بتسخينها إلى (520م) ثم غمرها في الماء. وهذه السبائك تستعمل لصناعة المكابس ورؤوس السلندرات وغيرها من الأجزاء المشغلة في درجات حرارة عالية.

## Slide 8
2-سبائك الدورالومين
وتتكون هذه السبائك من الالومنيوم و نحاس بنسبة(3.5% الى4.5%) ، مع نسب قليلة من الماغنسيوم والمنجنيز.
وسبيكة الدورالومين تتصلد بالتعتيق (الصلادة بالزمن) أي أنها تصبح صلدة إذا ما تركت فترة من الزمن في الهواء الجوي، فبعد خمسة أيام من تركها في الهواء الجوي فأنها تصبح صلدة جدا ولا يمكن تشغيلها ولذلك تحتاج إلى عملية تخمير (تلدين) وتتم بالتسخين إلى (360م) ثم التبريد في الهواء الجوي.
وتستعمل سبائك الدورالومين بصورة عامة في صناعة هياكل الماكينات والألواح ومسامير البرشام والأسلاك وغيرها.
3- السبائك غير القابلة لزيادة المتانة بالمعاملة الحرارية
تتكون من الألومنيوم والماغنسيوم (2,5%) والمنجنيز (0.3%).

## Slide 9
وتستعمل هذه السبائك للأجزاء المشكلة بالكبس العميق واللحام والتي تعمل في ظروف وبيئات تآكل مختلفة.
استخدامات الالومنيوم
يستعمل الألومنيوم في صنع معظم الأواني المنزلية والتغليف كما يستخدم في صنع معدات صناعة الألبان الحلويات و السكر وذلك لان مركباته الكيميائية غير ضارة للإنسان.
يستخدم الألومنيوم وسبائكه في صناعة الأثاث وغيرها من الأدوات المنزلية ، كما أن مسحوق الألمنيوم يستعمل أيضا في صناعة الأصباغ كمادة واقية ضد التآكل.
يستعمل الألومنيوم وسبائكه مع النحاس لعمل الأسلاك الكهربائية المستعملة في المسافات البعيدة .

## Slide 10
يستخدم الألومنيوم النقي جدا أو بعض سبائكه الخاصة في صناعة عاكسات الضوء والمرايا.
يستخدم الألومنيوم وسبائكه في صناعة الطائرات وذلك خفة وزنه وقابليته العالية على التوصيل الحراري .
استخدام سبائك الألومنيوم في صناعة هياكل المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية وفي صناعة كثير من أجزائها.
يستخدم سبائك الألومنيوم مع الماغنسيوم كحاجز لمنع تأثير النشاط الإشعاعي في المفاعلات النووية وغيرها.
تستخدم مركبات الألومنيوم المختلفة في كثير من فروع الصناعة فيستخدم أكسيده (AL203 الكورندوم) في صناعة أحجار التجليخ .
والى لقاء آخر في المحاضرة القادمة
والسلام عليكم ورحمة الله